Основные габаритные размеры контейнеров и вес полезного груза :

| Тип контейнера | Внутренние размеры | Размеры дверных проемов | Размеры проема в крыше | Вес тары | Вместимость | Полезная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40' High cube Container | L:12.056m 39' 6 1/2 W:2.347m 7' 8 1/4 H:2.684m 8' 5 1/2 | W:2.340m 7'8 H:2.585m 8' 5 3/4 |  | 2,900 kg 6,393 lbs. | 76.0 cbm. 2,684 cu. ft. | 29,600 kg 62,256 lbs. |
| 40' Dry Container | L:12.051m 39' 6 1/2" W:2.340m 7' 8" H:2.380m 7' 9 1/2" | W:2.286m 7' 6" H:2.278m 7' 5 1/2" |  | 3,084 kg 6,799 lbs. | 67.3 cbm. 2,377 cu. ft. | 27,397 kg 60,401 lbs. |
| 20' Dry Container | L:5.919m 19' 5" W:2.340m 7' 8" H:2.380m 7' 9 1/2" | W:2.286m 7' 6" H:2.278 7' 5 1/2" |  | 1,900 kg 4,189 lbs. | 33.0 cbm 1,116 cu. ft. | 22,100 kg 48,721 lbs. |
| 20' Open Top Container | L:5.919m 19' 5" W:2.340m 7' 8" H:2.286m 7' 6" | W:2.286m 7' 6" H:2.251m 7' 4 1/2" | L:5.425m 17' 9 1/2" W:2.222m 7' 3 1/2" | 2,174 kg 4,793 lbs | 31.6 cbm. 1.116 cu. ft. | 21,826 kg 48,117 lbs. |
| 40' Open Top Container | L:12.403m 39' 6" W:2.338m 7' 8" H:2.272m 7' 5 1/4" | W:2.279m 7' 5 1/2" H:2.272m 7' 5 1/4" | L:11.585m 38" W:2.162 7' 1" | 4,300 kg 9,480 lbs. | 64.0 cbm 2,260 cu. ft. | 25,181 kg 57,720 lbs. |
| 20' Flat Rack Container | L:5.702m 18' 8 1/2" W:2.438m 8' H:2.327m 7' 7 1/2 |  |  | 2,330 kg 5,137 lbs. |  | 28,390 kg 47,773 lbs. |
| 40' Flat Rack Container | L:11.820m 38' 9 1/4" W:2.184m 7 1/2" H:2.095m 6' 10 1/2" |  |  | 5,260 kg 11,596 lbs. |  | 25,220 kg 55,600 lbs. |

Принятые сокращения :

| По типу контейнеров Сокращение Характеристики AC Atmosphere Control CF Collapsible Flatrack DF Drop Frame FB Flat Bed FR Flat Rack GC Garment Container HH Half-Height HT Hardtop IN Insulated OT Open Top PC Dry PL Platform RE Reefer TC Tank TL Top Loader TR Trailer VR Vehicle Racks | По размерам контейнеров Сокращение Характеристики LTL Less Than Load 10X 10FT Any Height 20 20FT 8'6" 20A 20FT 9'0" High Cube 20B 20FT 9'6" High Cube 20S 20FT 8'0" 20X 20FT Any Height 24 24FT 8'6" 24A 24FT 9'0" High Cube 24B 24FT 9'6" High Cube 24S 24FT 8'0" 24X 24FT Any Height 35 35FT 8'6" 35A 35FT 9'0" High Cube 35B 35FT 9'6" High Cube 35S 35FT 8'0" 35X 35FT Any Height 40 40FT 8'6" 40A 40FT 9'0" High Cube 40B 40FT 9'6" High Cube 40S 40FT 8'0" 40X 40FT Any Height 42 42FT 8'6" 42A 42FT 9'0" High Cube 42B 42FT 9'6" High Cube 42S 42FT 8'0" 42X 42FT Any Height 42X 42FT Any Height 43 43FT 8'6" 43A 43FT 9'0" High Cube 43B 43FT 9'6" High Cube 43S 43FT 8'0" 43X 43FT Any Height 45 45FT 8'6" 45A 45FT 9'0" High Cube 45B 45FT 9'6" High Cube 45S 45FT 8'0" 45X 45FT Any Height 48 48FT 8'6" 48A 48FT 9'0" High Cube 48B 48FT 9'6" High Cube 48S 48FT 8'0" 48X 48FT Any Height 53 53FT 8'6" 53A 53FT 9'0" High Cube 53B 53FT 9'6" High Cube 53S 53FT 8'0" 53X 53FT Any Height |
| --- | --- |

| Типоразмерный ряд крупно- и среднетоннажных универсальных контейнеров, используемых на железных дорогах СНГ и Балтии |
| --- |
| Типо- размер | Масса брутто , т | Тара, т. | Наружные размеры, мм. | Внутренние размеры, мм | Внутр. объем, куб.м. | Удельный объем, куб.м./т | Поколе- ние контей- нера |
|  | номи- нальная | макси- мальная |  | длина | ширина | высота | длина | ширина | высота |  |  |  |
| Крупнотоннажные контейнеры |
| IAA | 30 | 30,48 | 4,05 | 12192 | 2438 | 2591 | - | - | - | 65,5 | 2,5 | II |
| IAA | 30 | 30,48 | 4,25 | 12192 | 2438 | 2896 | - | - | - | 74,5 | 2,89 | III |
| IAA | 30 | 30,48 | 4,25 | 12192 | 2438 | 2896 | - | - | - | 74,5 | 2,89 | III |
| IA | 30 | 30,48 | 4,00 | 12192 | 2438 | 2438 | 11998 | 2299 | 2197 | 61,3 | 2,35 | I |
| IAX | 30 | 30,48 |  | 12192 | 2438 | 2438 | 11998 | 2299 | 2197 | * | * | II |
| IBB | 25 | 25,4 |  | 9125 | 2438 | 2591 | - | - | - | 48,8 | 2,13 | II |
| IB | 25 | 25,4 |  | 9125 | 2438 | 2438 | - | - | - | 45,7 | 2 | I |
| IBX | 25 | 25,4 |  | 9125 | 2438 | 2438 | - | - | - | * | * | II |
| ICC | 24 | 24 | 2,18 | 6058 | 2438 | 2591 | 5867 | 2299 | 2350 | 32,3 | 1,45 | II |
| IC | 20 | 24 | 2,115 | 6058 | 2438 | 2438 | 5867 | 2299 | 2197 | 30,6 | 1,68 | I |
| ICX | 20 | 24 |  | 6058 | 2438 | 2438 | 5867 | 2299 | 2197 | * |  | II |
| IД | 10 | 10,16 |  | 2991 | 2438 | 2438 | 2802 | 2299 | 2197 | 14,8 | 1,74 | I |
| IДX | 10 | 10,16 |  | 2991 | 2438 | 2438 | 2802 | 2299 | 2197 | * | * | II |
| Среднетоннажные контейнеры |
| УУКП-5(6) | 5 | 6,00 | 0,93 | 2100 | 2650 | 2591 | - | - | - | 11,3 | 2,26 | II |
| УУКП-5 | 5 | 5 | 0,96 | 2100 | 2650 | 2591 | - | - | - | 11,3 | 2,78 | II |
| УУК-5 | 5 | 5,00 | 0,96 | 2100 | 2650 | 2400 | - | - | - | 10,3 | 2,56 | I |
| УУК-5У | 5 | 5,00 | 0,96 | 2100 | 2650 | 2400 | - | - | - | 10,5 | 2,60 | I |
| УУКП-3(5) | 3 | 5,00 | 0,53 | 2100 | 1325 | 2591 | - | - | - | 5,7 | 1,27 | II |
| УУК-3(5) | 3 | 5,00 | 0,55 | 2100 | 1325 | 2400 | 1980 | 1225 | 2090 | 5,1 | 1,14 | I |
| УУК-3 | 3 | 3,00 | 0,55 | 2100 | 1325 | 2400 | 1980 | 1225 | 2090 | 5,16 | 2,11 | I |
| УУКП-6(8) | 6 | 8,00 | 1,00 | 2190 | 2650 | 2743 | - | - | - | 12,34 | 2,23 | III |